道路交通騒音・振動測定結果

（１）出雲市

平成１７年度　道路交通騒音・振動測定結果

（要請限度と環境基準）

- 要請限度――騒音・振動規制法が定める自動車騒音、道路交通振動の限度

- 環境基準――環境基本法に基づき定められた基準

①騒音

| 路線名 | 時間帯 | 等価騒音 レベルの 平均値 | 要請限度 | 要請限度の適否 | 環境基準 | 環境基準適否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①市道塩冶２８１号線 | 昼 夜 | 63.9 59.6 | 75 70 | ○ ○ | 65 60 | ○ ○ |
| ②県道今市遥堪線 | 昼 夜 | 65.2 61.6 | 75 70 | ○ ○ | 70 65 | ○ ○ |
| ③県道多伎江南出雲線 | 昼 夜 | 65.6 60.6 | 75 70 | ○ ○ | 70 65 | ○ ○ |
| ④県道斐川出雲大社線 | 昼 夜 | 65.3 60.6 | ―― ―― | ―― ―― | 70 65 | ○ ○ |
| ⑤市道南本町線 | 昼 夜 | 63.0 57.9 | 75 70 | ○ ○ | 65 60 | ○ ○ |
| ⑥国道１８４号線 | 昼 夜 | 63.4 58.2 | 75 70 | ○ ○ | 70 65 | ○ ○ |
| ⑦国道９号線 | 昼 夜 | 67.8 65.8 | 75 70 | ○ ○ | 70 65 | ○ × |

※県道斐川出雲大社線は騒音規制地域外

②振動

| 路線名 | 時間帯 | 80％レンジ上端値の 平均値 | 要請限度 | 要請限度の適否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①市道塩冶２８１号線 | 昼 夜 | 34 28 | 65 60 | ○ ○ |
| ②県道今市遥堪線 | 昼 夜 | 38 31 | 70 65 | ○ ○ |
| ③県道多伎江南出雲線 | 昼 夜 | 46 32 | 70 65 | ○ ○ |
| ④県道斐川出雲大社線 | 昼 夜 | 39 30 | ―― ―― | ―― ―― |
| ⑤市道南本町線 | 昼 夜 | 38 28 | 65 60 | ○ ○ |
| ⑥国道１８４号線 | 昼 夜 | 36 29 | 70 65 | ○ ○ |
| ⑦国道９号線 | 昼 夜 | 47 46 | 70 65 | ○ ○ |

※県道斐川出雲大社線は振動規制地域外