土壌の汚染に係る環境基準について

| 項目 | 環境上の条件 |
| --- | --- |
| カドミウム | 検液１ｌにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米１kgにつき１mg未満であること。 |
| 全シアン | 検液中に検出されないこと。 |
| 有機燐（りん） | 検液中に検出されないこと。 |
| 鉛 | 検液１ｌにつき0.01mg以下であること。 |
| 六価クロム | 検液１ｌにつき0.05mg以下であること。 |
| 砒（ひ）素 | 検液１ｌにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、土壌１kgにつき15mg未満であること。 |
| アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 |
| ＰＣＢ | 検液中に検出されないこと。 |
| 銅 | 農用地（田に限る。）において、土壌１kgにつき125mg未満であること。 |
| ジクロロメタン | 検液１ｌにつき0.02mg以下であること。 |
| 四塩化炭素 | 検液１ｌにつき0.002mg以下であること。 |
| １，２－ジクロロエタン | 検液１ｌにつき0.004mg以下であること。 |
| １，１－ジクロロエチレン | 検液１ｌにつき0.02mg以下であること。 |
| シス－１，２－ジクロロエチレン | 検液１ｌにつき0.04mg以下であること。 |
| １，１，１－トリクロロエタン | 検液１ｌにつき１mg以下であること。 |
| １，１，２－トリクロロエタン | 検液１ｌにつき0.006mg以下であること。 |
| トリクロロエチレン | 検液１ｌにつき0.03mg以下であること。 |
| テトラクロロエチレン | 検液１ｌにつき0.01mg以下であること。 |
| １，３－ジクロロプロペン | 検液１ｌにつき0.002mg以下であること。 |
| チウラム | 検液１ｌにつき0.006mg以下であること。 |
| シマジン | 検液１ｌにつき0.003mg以下であること。 |
| チオベンカルブ | 検液１ｌにつき0.02mg以下であること。 |
| ベンゼン | 検液１ｌにつき0.01mg以下であること。 |
| セレン | 検液１ｌにつき0.01mg以下であること。 |
| ふっ素 | 検液１ｌにつき0.8mg以下であること。 |
| ほう素 | 検液１ｌにつき１mg以下であること。 |

（備考）

- 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。

- カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水１ｌにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び１mgを超えていない場合には、それぞれ検液１ｌにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び３mgとする。

- 「検液中に検出されないこと」とは、規定の方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

- 有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。